## Slide 1: BEZPIECZNY PRZEJAZD DLA KIEROWCÓW
Tarnów
4.12.2019
Wałbrzych, 22.10.2019

## Slide 2
POLSKA
18 500 km linii kolejowych
11 675* przejazdów kolejowo-drogowych
205 wypadków i kolizji w 2018 r.
Trochę statystyki…
*przejazdy kolejowo-drogowe na liniach eksploatowanych
MAŁOPOLSKIE
1007 km linii kolejowych
977* przejazdów kolejowo-drogowych
13 wypadków i kolizji w 2018 r.

## Slide 3: Przejazdy kolejowo-drogowe w Tarnowie
Lp. | kategoria przejazdu | Nazwa drogi lub ulicy
Lp. | Kategoria przejazdu | Nazwa drogi lub nazwa ulicy
1. | D | Ul. Kochanowskiego
2. | A | Ul. Mościckiego
3. | D | Ul. Wyszyńskiego
4. | A | Ul. Klikowska
5. | D | Ul. Orzechowa
6. | D | Ul. Mroźna
7. | D | Ul. Ścieżki
8. | D | Tarnów, droga polna
9. | F | Przejazd niepubliczny, „dojazd do POD”

## Slide 4: Akty prawne
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.
Nowelizacja tego rozporządzenia z dnia 2 października 2018 r. weszła w życie 16 października 2018 r.

## Slide 5: Przejazd kolejowo-drogowy
Skrzyżowanie
linii kolejowej z drogą kołową w jednym poziomie

## Slide 6: Przejazd kolejowo-drogowy
Art. 28. pkt 1. Prawa o Ruchu Drogowym: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.”
Ponadto Art. 28. pkt 2. Prawa o Ruchu Drogowym określa: „Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.”

## Slide 7: Zależności w transporcie
Codziennie na polskie tory wyjeżdża ok. 7 000 pociągów!!!
2005
2018
17 000 000
15 873
252
30 801 000*
11 675
205
vs
samochody
przejazdy kolejowo-drogowe
wypadki i kolizje
*stan na 31 grudnia 2018 r., GUS

## Slide 8: Podział odpowiedzialności
Obszar odpowiedzialności
Zarządcy infrastruktury kolejowej
Obszar odpowiedzialności
Zarządcy infrastruktury drogowej
4m
4m
Obszar odpowiedzialności
Zarządcy infrastruktury drogowej

## Slide 9
Kategorie przejazdów

## Slide 10: Znaki występujące przed przejazdami
A9 – przejazd kolejowy z zaporami
za ustawienie i czytelność znaku odpowiada zarządca drogi

## Slide 11: Znaki występujące przed przejazdami
A10 – przejazd kolejowy bez zapór
za ustawienie i czytelność znaku odpowiada zarządca drogi

## Slide 12: Znaki występujące przed przejazdami
słupki wskaźnikowe:
G1a – umieszczany pod znakiem ostrzegawczym
G1b – umieszczany na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu
G1c – umieszczany na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu
G1d, e, f – umieszczane analogicznie jak słupki G1a, b, c, po lewej stronie, na drodze o dozwolonej prędkości >60km/h, w przypadku widoczności przejazdu z odległości mniejszej niż 100 metrów lub na drodze jednokierunkowej
G1a
G1b
G1c
G1d
G1e
G1f
za ustawienie i czytelność znaku odpowiada zarządca drogi

## Slide 13: Znaki występujące przed przejazdami
B20 – STOP
sygnalizacja przejazdowa
za ustawienie i czytelność znaku odpowiada zarządca drogi
za ustawienie i czytelność znaku odpowiadają
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## Slide 14: Znaki występujące przed przejazdami
ustawiony w odległości 5 m od główki skrajnej szyny
G3 – krzyż świętego Andrzeja
przed przejazdem jednotorowym
za ustawienie i czytelność znaku odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## Slide 15: Znaki występujące przed przejazdami
ustawiony w odległości 5 m od główki skrajnej szyny
G4 – krzyż świętego Andrzeja przed przejazdem wielotorowym
za ustawienie i czytelność znaku odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## Slide 16: Znaki występujące przed przejazdami
G2 – tabliczka „sieć pod napięciem”
ustawiana przed przejazdami
na liniach zelektryfikowanych
za ustawienie i czytelność znaku odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## Slide 17: Znaki występujące przed przejazdami
A 30 – inne niebezpieczeństwo
par.11 pkt 2. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje:
ppkt 2 T-10 — przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu
za ustawienie i czytelność znaku odpowiada zarządca drogi

## Slide 18: Zabezpieczenia występujące przed przejazdami
rogatki – mają zastosowanie na przejazdach kat. A i B
sygnalizacja – ma zastosowanie na przejazdach kat. B i C oraz niektórych kat. A

## Slide 19: Pociąg a samochód
Siła, z jaką pociąg
miażdży samochód,
jest porównywalna do siły, z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę.
Droga hamowania pociągu
jadącego z v=160 km/h
może wynieść nawet do 1300 m;
to tyle, ile 13 długości boisk do piłki nożnej,
droga hamowania samochodu*
jest 13x krótsza.
* łączny dystans przejeżdżany w trakcie reakcji i hamowania przy v=100km/h

## Slide 20
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
liczba wypadków z osobami przebywającymi w miejscach niedozwolonych | 312 | 337 | 240 | 223 | 224 | 222 | 183 | 203 | 202
liczba wypadków i kolizji na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów i pieszych | 289 | 240 | 257 | 231 | 200 | 186 | 200 | 201 | 205
Statystyki
Liczba wypadków i kolizji na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów i pieszych w Polsce

## Slide 21
Chart: Liczba oraz procentowy udział w skali kraju przejazdów/przejść kat. A-E na liniach eksploatowanych i nieeksploatowanych w woj. wielkopolskim
Chart: Liczba zdarzeń oraz procentowy udział w skali kraju na przejazdach/przejściach kat. A-E w woj. wielkopolskim w 2015 r.
11 675 szt. – liczba przejazdów/przejść kat. A-E
na liniach eksploatowanych w Polsce
205 szt. – liczba zdarzeń na przejazdach/przejściach
kat. A-E w Polsce
Chart: Liczba zdarzeń oraz procentowy udział w skali kraju na przejazdach/przejściach kat. A-E w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r.
Chart: Liczba oraz procentowy udział w skali kraju przejazdów/przejść kat. A-E na liniach eksploatowanych i nieeksploatowanych w woj. kujawsko-pomorskim
Chart: Liczba oraz procentowy udział w skali kraju przejazdów/przejść kat. A-E na liniach eksploatowanych i nieeksploatowanych w woj. małopolskim
| małopolskie | pozostałe województwa
 | 977 | 10698
Chart: Liczba zdarzeń oraz procentowy udział w skali kraju na przejazdach/przejściach kat. A-E w woj. małopolskim w 2018 roku
| małopolskie | pozostałe województwa
 | 13 | 192
 | 0.064677 | 0.95522
Statystyki

## Slide 22: Statystyki
Chart: Liczba zdarzeń na przejazdach/przejściach kat. A- E w podziale na kategorie w woj. małopolskim w latach 2016-2018
| 2016 | 2017 | 2018
A | 0 | 0 | 0
B | 0 | 1 | 2
C | 2 | 7 | 4
D | 10 | 8 | 6
E | 0 | 0 | 1

## Slide 23: Statystyki
Chart: Liczba zdarzeń, ciężko rannych i zabitych na przejazdach kat A-E z udziałem pojazdów i pieszych, w woj. małopolskim w latach 2014-2018
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
pojazdy drogowe | 10 | 8 | 12 | 15 | 12
piesi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
zabici | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
ciężko ranni | 0 | 3 | 2 | 3 | 1

## Slide 24: Statystyki
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
liczba ciężko rannych w wypadkach na przejazdach kat. A-D z udziałem pojazdów (Polska) | 46 | 46 | 27 | 31 | 21 | 34 | 30 | 25 | 26
liczba ciężko rannych w wypadkach na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów i pieszych (Polska) | 56 | 51 | 36 | 36 | 24 | 40 | 37 | 28 | 32
Liczba ciężko rannych w wypadkach na przejazdach/przejściach w Polsce

## Slide 25: Statystyki
Liczba zabitych w wypadkach na przejazdach/przejściach w Polsce
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
liczba zabitych w wypadkach na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów i pieszych (Polska) | 52 | 62 | 59 | 49 | 42 | 53 | 48 | 47 | 48
liczba zabitych w wypadkach na przejazdach kat. A-D z udziałem pojazdów (Polska) | 29 | 32 | 37 | 36 | 24 | 33 | 30 | 29 | 34

## Slide 26: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
NIE
TAK
Czy te dwa na przemian migające sygnały czerwone zezwalają
na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg?
Czy te pojazdy zatrzymały się prawidłowo?
Czy te dwa na przemian migające sygnały czerwone
zabraniają wjazdu za sygnalizator?
Czy te dwa na przemian migające sygnały czerwone
oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną?

## Slide 27: Testy egzaminacyjne
NIE
Czy pojazd 2 jest zaparkowany nieprawidłowo?
Czy pojazd 3 jest zaparkowany nieprawidłowo?
Czy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem,
który wjeżdża na tory bez upewnienia się,
czy nie zbliża się pociąg?
Czy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem, który wyprzedza pojazdy bezpośrednio
przed przejazdem?
TAK
TAK
TAK
TAK

## Slide 28: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
TAK
Czy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem,
który wyprzedza pojazdy na przejeździe?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nie ma obowiązku
upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg?
NIE
TAK
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem powinien
zachować szczególną ostrożność?
NIE
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem powinien
obserwować tylko prawą stronę drogi?

## Slide 29: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem powinien
zatrzymać pojazd przed znakiem stop?
NIE
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem może przejechać przez przejazd
bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg?
NIE
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem może nie upewniać się,
czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika?
TAK
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości
przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzeżony
o przejeździe kolejowym z zaporami?

## Slide 30: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości
przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzeżony
o przejeździe kolejowym bez zapór?
TAK
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości
przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem
jest w odległości 150-300 m od przejazdu kolejowego?
TAK
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzegany
o przejeździe kolejowym bez zapór?
NIE
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzegany
o przejeździe kolejowym z zaporami?

## Slide 31: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest w odległości
do 100 m od przejazdu kolejowego?
TAK
Czy widząc ten znak kierujący pojazdem
powinien zatrzymać pojazd przed znakiem?
NIE
Czy widząc ten znak kierujący pojazdem
może nie zatrzymywać pojazdu,
jeżeli przy znaku nie ma dróżnika?
NIE
Czy widząc ten znak kierujący pojazdem
może zatrzymać pojazd za znakiem,
bezpośrednio przed torem kolejowym?

## Slide 32: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
TAK
TAK
Czy po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem,
kierujący powinien oczekiwać na nadejście dróżnika?
TAK
Czy po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem,
kierujący nie może kontynuować jazdy,
jeżeli dróżnik na to nie zezwala?
NIE
Czy po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem,
kierujący może kontynuować jazdę, jeżeli nie ma dróżnika
i upewnił się, że nie zbliża się pociąg?
TAK
Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed
przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem
powinien zatrzymać pojazd?

## Slide 33: Testy egzaminacyjne
NIE
Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały
przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem może przejechać
przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg?
Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały
przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem powinien
zachować szczególną ostrożność?
Czy kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy,
jeżeli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte?
Czy kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy,
jeżeli podnoszenie zapór nie zostało zakończone?
TAK
TAK
TAK

## Slide 34: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
TAK
TAK
Czy kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy,
jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy?
TAK
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem 1
nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3?
TAK
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem 1 nie może ominąć pojazdu 3?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem 1 może przejechać przez przejazd?
NIE

## Slide 35: Testy egzaminacyjne
2
W tej sytuacji, gdy zatrzymanie trwa ponad jedną minutę,
światła zewnętrzne może wyłączyć kierujący pojazdem:

## Slide 36
ignorowanie znaku STOP
wjazd na przejazd pomimo włączonej sygnalizacji ostrzegawczej
wjazd na przejazd przy zamykających się rogatkach
omijanie zamkniętych rogatek
wjazd na przejazd przy otwierających się rogatkach
wjazd na przejazd pomimo zbliżającego się pociągu
wjazd na przejazd bez uprzedniego upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg
wjazd na przejazd pomimo braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy
jazda „na pamięć”, czyli „po tych torach nic nie jeździ” lub „o tej porze nic nie jeździ”
wjeżdżanie w zamknięte rogatki
10 niewłaściwych zachowań kierowców

## Slide 37
Mylna ocena sytuacji:
kierowca przede mną zdążył, ja też zdążę
nie będę hamował przed przejazdem, bo kierowca za mną nie zdąży wyhamować
Zachowania w grupie kierowców na przejeździe

## Slide 38
Przejazdy kat. A-C wyposażone są w urządzenia elektroniczne,
które pomagają kierowcom pokonać przejazd w bezpieczniejszy sposób.
Należy pamiętać jednak, że tak jak inne urządzenia elektroniczne, tak i rogatki
czy sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa może ulec uszkodzeniu.
Podobnie jest z dróżnikami, którzy mogą np. zasłabnąć i nie zamknąć rogatek
w odpowiednim momencie.
Zasada ograniczonego zaufania
Dlatego dojeżdżając do każdego przejazdu, upewnij się dodatkowo,
CZY W POBLIŻU NIE MA POCIĄGU!!!

## Slide 39: Zasada działania przejazdu kat. B
przejazdy kat. B są aktywowane po najechaniu pociągu na czujnik załączający
przed zamknięciem rogatek włącza się sygnalizacja dźwiękowa i świetlna, jest to informacja o zakazie wjazdu na przejazd – służy do opuszczenia przejazdu przez pojazdy, które są już na przejeździe
około 10 sekund – opadają rogatki
około 10 sekund od zamknięcia rogatek czoło pociągu może pojawić się na przejeździe
WAŻNE!!!
NIE LEKCEWAŻ SYGNALIZACJI!
W momencie gdy światła zaczną migać, możesz nie mieć już czasu, aby opuścić przejazd, narażając tym samym swoje życie, a także życie innych!
W czasie, który mija od zapalenia się sygnalizacji świetlnej do zamknięcia jezdni przez rogatki, pociąg jadący z prędkością 160 km/h przebywa drogę 1022 m.

## Slide 40: Co się dzieje w głowie kierowcy?
czy zawsze jestem „obecny” (świadomie kontroluję wszystko)
podczas prowadzenia pojazdu?
czy zdarza mi się „jeździć na pamięć”?
czy wykonuję czynności mechanicznie?
czy niska częstotliwość z jaką poruszają się pociągi na niektórych przejazdach (małe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku) powoduje wzrost chęci do ryzykowania podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych?

## Slide 41: Pożądane zachowania kierowców
zachowanie odpowiedniej odległości przed poprzedzającym samochodem,
ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których kierowca jadący z tyłu zostaje
„uwięziony” na przejeździe z powodu braku możliwości kontynuowania jazdy
co zrobić gdy już się zostanie „zamkniętym” na przejeździe?
wyłamać rogatkę
w momencie, gdy samochód jest unieruchomiony:
należy włączyć pierwszy bieg i z przekręconym kluczykiem w stacyjce zjechać z torów
można próbować go zepchnąć z przejazdu, pod warunkiem, że nie nadjeżdża jeszcze pociąg
gdy widać już pociąg, uciec jak najdalej od miejsca potencjalnego wypadku
gdy nie masz możliwości zjechania z przejazdu,
opuść samochód razem z pasażerami i skorzystaj z „Żółtej naklejki PLK”

## Slide 42
Znakowanie przejazdów kolejowo-drogowych naklejkami
z Indywidualnym Numerem Identyfikacyjnym

## Slide 43
Zarządzamy prawie 14 000 skrzyżowań w poziomie szyn.
CEL:
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji
precyzyjna lokalizacja przejazdów i przejść w razie wypadku lub awarii
skrócenie czasu reakcji w razie wypadku lub awarii
szybkie działanie zapobiegające zdarzeniom
Po co wdrożyliśmy ten projekt?
Bezpieczeństwo dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest sprawą priorytetową!

## Slide 44
nadanie wszystkim skrzyżowaniom w poziomie szyn Indywidualnych Numerów Identyfikacyjnych (INI)
oznakowanie naklejkami zawierającymi INI wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść w poziomie szyn na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ułatwienie zlokalizowania danego przejazdu w razie wypadku lub awarii na przejeździe
udostępnienie bazy danych (numerów) OPERATOROM NUMERU ALARMOWEGO 112
udostępnienie bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy Operatorami Numeru Alarmowego,
a pracownikami kierującymi ruchem kolejowym
udostępnienie i publikowanie danych o przejazdach na mapie UMM
Łącznie na przejazdach i przejściach w poziomie szyn pojawiło się
ponad 28 000 naklejek
Jak to osiągnęliśmy?

## Slide 45: Sposób znakowania przejazdów kolejowo-drogowych
nr do dyspozytury
zakładowej
Indywidualny Numer Identyfikacyjny
Odblaskowa naklejka w kolorze żółtym

## Slide 46
5 cm
20 cm
Znakowanie przejazdów i przejść w poziomie szyn
wyposażonych w rogatki
Naklejka jest umieszczona na obudowie od strony szyn

## Slide 47
Wizualizacja znakowania na przejazdach kat. A i B
Przejazd kat. A
Przejazd kat. B

## Slide 48
11 cm
40 cm
Znakowanie przejazdów i przejść w poziomie szyn
niewyposażonych w rogatki
Naklejka jest umieszczona na odwrocie krzyża Św. Andrzeja

## Slide 49: Wizualizacja znakowania na przejazdach kat. C i D
Przejazd kat. C
Przejazd kat. D

## Slide 50
Co musisz wiedzieć o naklejkach na przejazdach
kolejowo-drogowych?

## Slide 51
PLK
1. Samochód zostaje
unieruchomiony
na przejeździe
2. Kierowca dzwoni na nr 112, zgłasza zagrożenie i podaje nr skrzyżowania
STOP
Zakładany czas reakcji
3-5 minut
3. Operator nr 112 dzwoni do Ekspozytury
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A
4. Ekspozytura wydaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów (ew. za pomocą RADIO STOP)
5. Wstrzymany zostaje
ruch pociągów na szlaku/stacji

## Slide 52: Uproszczony schemat działania
Zgłaszający zagrożenie
112
IDDE
ISEDR1
ISEDR2
Polecenie
wstrzymania ruchu

## Slide 53
#ŻółtaNaklejkaPLK
#SzlabanNaRyzyko
www.bezpieczny-przejazd.pl
Projekt POIiŚ 5.2-14 Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.