## Slide 1
Bielsko-Biała, 20.11.2018

## Slide 2
POLSKA
18 500 km linii kolejowych
13 760 przejazdów kolejowo-drogowych
201 wypadków w 2017 r.
164 wypadki w I-IX 2018 r.
Trochę statystyki…
ŚLĄSKIE
1 725 km linii kolejowych
1 007 przejazdów kolejowo-drogowych
15 wypadków w 2017 r.
11 wypadki w I-IX 2018 r.

## Slide 3: Przejazdy kolejowo-drogowe w Bielsku-Białej
Lp | Km przej. | Kat. przej. | Nr linii | Zarząd drogi | Nazwa drogi
1 | 52,843 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | polna
2 | 53,052 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | polna
3 | 53,268 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | polna
4 | 53,520 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | polna
5 | 54,587 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | polna
6 | 55,131 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | polna
7 | 55,278 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | Kaczeńców
8 | 55,483 | D | 117 | MZD Bielsko Biała | polna
9 | 56,298 | A | 117 | MZD Bielsko Biała | Wyzwolenia
10 | 56,640 | A | 117 | MZD Bielsko Biała | Towarowa
11 | 57,290 | A | 117 | MZD Bielsko Biała | Komorowicka
12 | 50,983 | A | 139 | UM Czechowice Dziedzice | Orzeszkowej
13 | 52,233 | A | 139 | MZD Bielsko Biała | Chochołowska
14 | 56,935 | A | 139 | MZD Bielsko Biała | Inwalidów
15 | 57,129 | A | 139 | MZD Bielsko Biała | Sempołowskiej
16 | 58,244 | B | 139 | MZD Bielsko Biała | Poniatowskiego
17 | 59,025 | A | 139 | MZD Bielsko Biała | Straconki
18 | 60,307 | B | 139 | MZD Bielsko Biała | Przędzlnicza
19 | 61,487 | B | 139 | MZD Bielsko Biała | Morelowa
20 | 62,158 | C | 139 | MZD Bielsko Biała | Okopowa
21 | 62,486 | C | 139 | MZD Bielsko Biała | Bajki
22 | 2,795 | B | 190 | MZD Bielsko Biała | Listopadowa
23 | 3,302 | B | 190 | MZD Bielsko Biała | Wita Stwosza
24 | 3,685 | C | 190 | MZD Bielsko Biała | Pod Grodziskiem
25 | 3,983 | C | 190 | MZD Bielsko Biała | Cygańska
26 | 4,233 | C | 190 | MZD Bielsko Biała | Brodzińskiego
27 | 5,439 | D | 190 | MZD Bielsko Biała | Ciżemki
28 | 5,620 | E | 190 | MZD Bielsko Biała | dojazd do ogródków
29 | 6,213 | D | 190 | MZD Bielsko Biała | polna
30 | 6,982 | A | 190 | MZD Bielsko Biała | Regera
31 | 7,426 | A | 190 | MZD Bielsko Biała | Międzyrzecka
32 | 7,843 | A | 190 | MZD Bielsko Biała | Zagajnik
33 | 8,140 | A | 190 | MZD Bielsko Biała | Dzwonkowa
34 | 8,392 | D | 190 | MZD Bielsko Biała | Dziewanny

## Slide 4: Akty prawne
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania
linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.
Nowelizacja tego rozporządzenia z dnia 02 października 2018r.
weszła w życie 16 października 2018r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach

## Slide 5: Przejazd kolejowo-drogowy
skrzyżowanie linii kolejowej
z drogą kołową w jednym poziomie

## Slide 6: Przejazd kolejowo-drogowy
Art. 28. pkt 1. Prawa o Ruchu Drogowym: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.”
Ponadto Art. 28. pkt 2. Prawa o Ruchu Drogowym określa: „Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.”

## Slide 7: Podział odpowiedzialności
Obszar odpowiedzialności
Zarządcy infrastruktury kolejowej
Obszar odpowiedzialności
Zarządcy infrastruktury drogowej
Obszar odpowiedzialności
Zarządcy infrastruktury drogowej
4m
4m

## Slide 8: Kategorie przejazdów

## Slide 9: Znaki występujące przed przejazdami
A9 – przejazd kolejowy z zaporami
za ustawienie i czytelność znaku
odpowiada zarządca drogi

## Slide 10: Znaki występujące przed przejazdami
A10 – przejazd kolejowy bez zapór
za ustawienie i czytelność znaku
odpowiada zarządca drogi

## Slide 11: Znaki występujące przed przejazdami
słupki wskaźnikowe:
G1a – umieszczany pod znakiem ostrzegawczym
G1b – umieszczany na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu
G1c – umieszczany na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu
G1d, e, f – umieszczane analogicznie jak słupki G1a, b, c, po lewej stronie, na drodze o dozwolonej prędkości >60km/h, w przypadku widoczności przejazdu z odległości mniejszej niż 100 metrów lub na drodze jednokierunkowej
za ustawienie i czytelność znaków
odpowiada zarządca drogi
G1a
G1b
G1c
G1d
G1e
G1f

## Slide 12: Znaki występujące przed przejazdami
B20 – STOP
za ustawienie i czytelność znaku
odpowiada zarządca drogi
sygnalizacja przejazdowa
za ustawienie i czytelność znaku
odpowiadają
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## Slide 13: Znaki występujące przed przejazdami
G3 – krzyż świętego Andrzeja przed przejazdem jednotorowym
za ustawienie i czytelność znaku odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ustawiony w odległości 5 m od główki skrajnej szyny

## Slide 14: Znaki występujące przed przejazdami
G4 – krzyż świętego Andrzeja przed przejazdem wielotorowym
za ustawienie i czytelność znaku odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ustawiony w odległości 5 m od główki skrajnej szyny

## Slide 15: Znaki występujące przed przejazdami
G2 – tabliczka „sieć pod napięciem”
ustawiana przed przejazdami
na liniach zelektryfikowanych
za ustawienie i czytelność znaku odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

## Slide 16: Znaki występujące przed przejazdami
A 30 – inne niebezpieczeństwo
par.11 pkt 2. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje:
ppkt 2 T-10 — przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze
w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu
za ustawienie i czytelność znaków
odpowiada zarządca drogi

## Slide 17: Zabezpieczenia występujące przed przejazdami
rogatki – mają zastosowanie na przejazdach kat. A i B
sygnalizacja – ma zastosowanie na przejazdach kat. B i C oraz niektórych kat. A

## Slide 18: Pociąg a samochód
Siła, z jaką pociąg
miażdży samochód,
jest porównywalna do siły,
z jaką samochód miażdży
aluminiową puszkę.
Droga hamowania pociągu
jadącego z v=160 km/h
może wynieść nawet do 1300 m;
to tyle, ile 13 długości
boisk do piłki nożnej,
droga hamowania samochodu*
jest 13x krótsza.
* łączny dystans przejeżdżany w trakcie reakcji i hamowania przy v=100km/h

## Slide 19: Statystyki
Liczba wypadków i kolizji na przejazdach/przejściach kat. A-E
z udziałem pojazdów i pieszych w Polsce
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
liczba wypadków i kolizji na przejazdach kat. A-D z udziałem pojazdów | 257 | 205 | 224 | 211 | 177 | 155 | 173 | 183
liczba wypadków i kolizji na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów i pieszych | 289 | 240 | 257 | 231 | 200 | 186 | 200 | 201

## Slide 20: Statystyki
Chart: Liczba oraz procentowy udział w skali kraju przejazdów/przejść kat. A-E na liniach eksploatowanych i nieeksploatowanych w woj. wielkopolskim
Chart: Liczba zdarzeń oraz procentowy udział w skali kraju na przejazdach/przejściach kat. A-E w woj. wielkopolskim w 2015 r.
13 760 szt. – liczba przejazdów/przejść kat. A-E
na liniach eksploatowanych i nieeksploatowanych w Polsce
201 szt. – liczba zdarzeń na przejazdach/przejściach
kat. A-E w Polsce
Chart: Liczba zdarzeń oraz procentowy udział w skali kraju na przejazdach/przejściach kat. A-E w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r.
Chart: Liczba oraz procentowy udział w skali kraju przejazdów/przejść kat. A-E na liniach eksploatowanych i nieeksploatowanych w woj. kujawsko-pomorskim
Chart: Liczba oraz procentowy udział w skali kraju przejazdów/przejść kat. A-E na liniach eksploatowanych i nieeksploatowanych w woj. śląskim
| śląskie | pozostałe województwa
 | 1007 | 12753
Chart: Liczba zdarzeń oraz procentowy udział w skali kraju na przejazdach/przejściach kat. A-E w woj. śląskim w 2017 roku
| śląskie | pozostałe województwa
 | 15 | 186
 | 0.074627 | 0.92537

## Slide 21: Statystyki
Chart: Liczba zdarzeń na przejazdach/przejściach kat. A- E w podziale na kategorie w woj. śląskim w latach 2015-2017
| 2015 | 2016 | 2017
A | 1 | 4 | 1
B | 0 | 0 | 2
C | 5 | 1 | 3
D | 5 | 2 | 7
E | 0 | 1 | 2

## Slide 22: Statystyki
Chart: Liczba zdarzeń, ciężko rannych i zabitych na przejazdach kat A-E z udziałem pojazdów i pieszych, w woj. śląskim w latach 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
pojazdy drogowe | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 13
piesi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
zabici | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1
ciężko ranni | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1

## Slide 23: Statystyki
Liczba ciężko rannych w wypadkach na przejazdach/przejściach w Polsce
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
liczba ciężko rannych w wypadkach na przejazdach kat. A-D z udziałem pojazdów (Polska) | 46 | 46 | 27 | 31 | 21 | 34 | 30 | 25
liczba ciężko rannych w wypadkach na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów i pieszych (Polska) | 56 | 51 | 36 | 36 | 24 | 40 | 37 | 28

## Slide 24: Statystyki
Liczba zabitych w wypadkach na przejazdach/przejściach w Polsce
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
liczba zabitych w wypadkach na przejazdach/przejściach kat. A-E z udziałem pojazdów i pieszych (Polska) | 52 | 62 | 59 | 49 | 42 | 53 | 48 | 47
liczba zabitych w wypadkach na przejazdach kat. A-D z udziałem pojazdów (Polska) | 29 | 32 | 37 | 36 | 24 | 33 | 30 | 29

## Slide 25: Testy egzaminacyjne
NIE
NIE
NIE
TAK
Czy te dwa na przemian migające sygnały czerwone zezwalają
na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg?
Czy te pojazdy zatrzymały się prawidłowo?
Czy te dwa na przemian migające sygnały czerwone
zabraniają wjazdu za sygnalizator?
Czy te dwa na przemian migające sygnały czerwone
oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną?

## Slide 26: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
TAK
TAK
TAK
TAK
Czy pojazd 2 jest zaparkowany nieprawidłowo?
Czy pojazd 3 jest zaparkowany nieprawidłowo?
Czy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem,
który wjeżdża na tory bez upewnienia się, czy nie zbliża się pociąg?
Czy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem,
który wyprzedza pojazdy bezpośrednio przed przejazdem?

## Slide 27: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
TAK
NIE
TAK
NIE
Czy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem,
który wyprzedza pojazdy na przejeździe?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem nie ma obowiązku
upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem powinien
zachować szczególną ostrożność?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem powinien
obserwować tylko prawą stronę drogi?

## Slide 28: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
NIE
NIE
NIE
TAK
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem powinien
zatrzymać pojazd przed znakiem stop?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem może przejechać przez przejazd
bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem może nie upewniać się,
czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez dróżnika?
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości
przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzeżony
o przejeździe kolejowym z zaporami?

## Slide 29: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
NIE
TAK
TAK
NIE
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości
przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzeżony
o przejeździe kolejowym bez zapór?
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości
przekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem
jest w odległości 150-300 m od przejazdu kolejowego?
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzegany
o przejeździe kolejowym bez zapór?
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest ostrzegany
o przejeździe kolejowym z zaporami?

## Slide 30: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
TAK
TAK
NIE
NIE
Czy widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem jest w odległości
do 100 m od przejazdu kolejowego?
Czy widząc ten znak kierujący pojazdem
powinien zatrzymać pojazd przed znakiem?
Czy widząc ten znak kierujący pojazdem
może nie zatrzymywać pojazdu,
jeżeli przy znaku nie ma dróżnika?
Czy widząc ten znak kierujący pojazdem
może zatrzymać pojazd za znakiem,
bezpośrednio przed torem kolejowym?

## Slide 31: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
TAK
TAK
NIE
TAK
Czy po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem,
kierujący powinien oczekiwać na nadejście dróżnika?
Czy po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem,
kierujący nie może kontynuować jazdy, jeżeli dróżnik na to nie zezwala?
Czy po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem,
kierujący może kontynuować jazdę, jeżeli nie ma dróżnika
i upewnił się, że nie zbliża się pociąg?
Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd?

## Slide 32: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
NIE
TAK
TAK
TAK
Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały
przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem może przejechać
przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg?
Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały
przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem powinien
zachować szczególną ostrożność?
Czy kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy,
jeżeli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte?
Czy kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy,
jeżeli podnoszenie zapór nie zostało zakończone?

## Slide 33: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
TAK
TAK
NIE
TAK
Czy kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy,
jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem 1
nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem 1 nie może ominąć pojazdu 3?
Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem 1 może przejechać przez przejazd?

## Slide 34: Testy egzaminacyjne Przykładowe pytania testów egzaminacyjnych
2
W tej sytuacji, gdy zatrzymanie trwa ponad jedną minutę,
światła zewnętrzne może wyłączyć kierujący pojazdem:

## Slide 35: 10 niewłaściwych zachowań kierowców
ignorowanie znaku STOP
wjazd na przejazd pomimo włączonej sygnalizacji ostrzegawczej
wjazd na przejazd przy zamykających się rogatkach
omijanie zamkniętych rogatek
wjazd na przejazd przy otwierających się rogatkach
wjazd na przejazd pomimo zbliżającego się pociągu
wjazd na przejazd bez uprzedniego upewnienia się, że nie nadjeżdża pociąg
wjazd na przejazd pomimo braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy
jazda „na pamięć”, czyli „po tych torach nic nie jeździ”
lub „o tej porze nic nie jeździ”
wjeżdżanie w zamknięte rogatki

## Slide 36: Zachowania w grupie kierowców na przejeździe
Mylna ocena sytuacji:
kierowca przede mną zdążył, ja też zdążę
nie będę hamował przed przejazdem, bo kierowca za mną nie zdąży wyhamować

## Slide 37: Zasada ograniczonego zaufania
Przejazdy kat. A-C wyposażone są w urządzenia elektroniczne,
które pomagają kierowcom pokonać przejazd w bezpieczniejszy sposób.
Należy pamiętać jednak, że tak jak inne urządzenia elektroniczne, tak i rogatki
czy sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa może ulec uszkodzeniu.
Podobnie jest z dróżnikami, którzy mogą np. zasłabnąć i nie zamknąć rogatek
w odpowiednim momencie.
DLATEGO DOJEŻDŻAJĄC DO KAŻDEGO PRZEJAZDU,
UPEWNIJ SIĘ DODATKOWO, CZY W POBLIŻU NIE MA POCIĄGU!!!

## Slide 38: Zasada działania przejazdu kat. B
przejazdy kat. B zamykane są po najechaniu pociągu na czujnik
przed zamknięciem rogatek włącza się sygnalizacja dźwiękowa i świetlna
WAŻNE!!! NIE LEKCEWAŻ SYGNALIZACJI!
W MOMENCIE GDY ŚWIATŁA ZACZNĄ MIGAĆ, MOŻESZ NIE MIEĆ
JUŻ CZASU, ABY OPUŚCIĆ PRZEJAZD, NARAŻAJĄC TYM SAMYM SWOJE ŻYCIE, A TAKŻE ŻYCIE INNYCH!
W czasie, który mija od zapalenia się sygnalizacji świetlnej do opuszczenia rogatek, pociąg jadący z prędkością 160 km/h przebywa drogę 577 m.

## Slide 39: Co się dzieje w głowie kierowcy?
czy zawsze jestem „obecny” (świadomie kontroluję wszystko)
podczas prowadzenia pojazdu?
czy zdarza mi się „jeździć na pamięć”?
czy wykonuję czynności mechanicznie?
czy niska częstotliwość z jaką poruszają się pociągi na niektórych przejazdach
(małe prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku) powoduje wzrost chęci
do ryzykowania podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych?

## Slide 40: Pożądane zachowania kierowców
zachowanie odpowiedniej odległości przed poprzedzającym samochodem,
ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których kierowca jadący z tyłu zostaje
„uwięziony” na przejeździe z powodu braku możliwości kontynuowania jazdy
co zrobić gdy już się zostanie „zamkniętym” na przejeździe?
wyłamać rogatkę
w momencie, gdy samochód jest unieruchomiony:
należy włączyć pierwszy bieg i z przekręconym kluczykiem w stacyjce zjechać z torów
można próbować go zepchnąć z przejazdu, pod warunkiem, że nie nadjeżdża jeszcze pociąg
gdy widać już pociąg, uciec jak najdalej od miejsca potencjalnego wypadku
gdy nie masz możliwości zjechania z przejazdu,
opuść samochód razem z pasażerami i skorzystaj z „Żółtej naklejki PLK”

## Slide 41
Znakowanie przejazdów kolejowo-drogowych naklejkami
z Indywidualnym Numerem Identyfikacyjnym

## Slide 42: Po co wdrożyliśmy ten projekt?
Zarządzamy prawie 14 000 skrzyżowań w poziomie szyn.
CEL:
zmniejszenie liczby wypadków i kolizji
precyzyjna lokalizacja przejazdów i przejść w razie wypadku lub awarii
skrócenie czasu reakcji w razie wypadku lub awarii
szybkie działanie zapobiegające zdarzeniom
wypełnienie zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
Bezpieczeństwo dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest sprawą priorytetową!

## Slide 43: Jak to osiągnęliśmy?
nadanie wszystkim skrzyżowaniom w poziomie szyn Indywidualnych Numerów Identyfikacyjnych (INI)
oznakowanie naklejkami zawierającymi INI wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść
w poziomie szyn na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ułatwienie zlokalizowania danego przejazdu w razie wypadku lub awarii na przejeździe
udostępnienie bazy danych (numerów) OPERATOROM NUMERU ALARMOWEGO 112
udostępnienie bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy Operatorami Numeru Alarmowego
a pracownikami kierującymi ruchem kolejowym
udostępnienie i publikowanie danych o przejazdach na mapie UMM
Łącznie na przejazdach i przejściach w poziomie szyn
pojawiło się ponad 28 000 naklejek.

## Slide 44: Sposób znakowania przejazdów kolejowo-drogowych
nr do dyspozytury
zakładowej
Indywidualny Numer Identyfikacyjny
Odblaskowa naklejka w kolorze żółtym

## Slide 45: Znakowanie przejazdów i przejść w poziomie szyn wyposażonych w rogatki
5 cm
20 cm
Naklejka jest umieszczona na obudowie od strony szyn

## Slide 46: Wizualizacja znakowania na przejazdach kat. A i B
Przejazd kat. A
Przejazd kat. B

## Slide 47: Znakowanie przejazdów i przejść w poziomie szyn niewyposażonych w rogatki
11 cm
40 cm
Naklejka jest umieszczona na odwrocie krzyża Św. Andrzeja

## Slide 48: Wizualizacja znakowania na przejazdach kat. C i D
Przejazd kat. C
Przejazd kat. D

## Slide 50
Samochód zostaje
unieruchomiony
na przejeździe
2. Kierowca dzwoni na nr 112,
zgłasza zagrożenie
i podaje nr skrzyżowania
3. Operator nr 112 dzwoni do Ekspozytury
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
4. Ekspozytura wydaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów (ew. za pomocą RADIO STOP)
5. Wstrzymany zostaje
ruch pociągów
na szlaku/stacji
PLK
STOP
Zakładany czas reakcji
3-5 minut

## Slide 51: Uproszczony schemat działania
Zgłaszający zagrożenie
112
IDDE
ISEDR1
ISEDR2
Polecenie wstrzymania
ruchu

## Slide 52
Projekt POIiŚ 5.2-14 Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
#ŻółtaNaklejkaPLK
#SzlabanNaRyzyko
www.bezpieczny-przejazd.pl